# Delphin ROLER SHOCK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СИГНАЛИЗАТОР:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить Сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку ON/OFF, обозначенную буквой «V», расположенную на лицевой панели. Мигание светодиодов сопровождается звуковыми сигналами. Отпустите кнопку. Сигнализатор включен.

Чтобы выключить Сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку ON/OFF, обозначенную буквой «V», расположенную на лицевой панели. Прозвучит короткий звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Сигнализатор выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки ON/OFF, обозначенной буквой «V», расположенной на лицевой панели Сигнализатора. Всего 4 режима громкости звука. Пятый режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается миганием левого светодиода и звуковым сигналом.

3. Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной на боковой панели Сигнализатора. Каждое нажатие сопровождается миганием левого светодиода и соответствующим звуком. Всего 6 режимов тональности звука.

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить Приемник нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку ON/OFF, расположенную на лицевой панели. Поочередно загорятся и погаснут все 4 светодиода, начиная с  правого (Красный, Синий, Желтый, Зеленый). Загорание светодиодов сопровождается звуковыми сигналами. Отпустите кнопку. Приемник включен.

Чтобы выключить Приемник нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку ON/OFF, расположенную на лицевой панели. Прозвучит звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Приемник выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим вибрации.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V», расположенной на лицевой панели Приемника. Всего 4 режима громкости звука. Пятый режим полностью отключает звук и Приемник переходит в режим вибрации. Нажатие на кнопку сопровождается загоранием светодиодов и звуковым сигналом. Однократное загорание Красного светодиода – минимальная громкость.  Однократное загорание всех 4 светодиодов – максимальная громкость. При переходе в режим вибрации светового и звукового подтверждения не происходит. Ощущается вибрация.

3 . Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной лицевой панели Приемника. Каждое нажатие  сопровождается загоранием светодиода, начиная с  правого (Красный, Синий, Желтый, Зеленый). Загорание светодиода сопровождается соответствующим звуком. Всего 4 режимов тональности звука.

4. Настройка сигнализатора на приемник.

-  Включите Сигнализатор и Приемник.

-  Одновременно нажмите и удерживайте на Приемнике кнопки «V» и «T» в течении 3 секунд.

-  Не отпуская кнопки на Приемнике, активируйте Сигнализатор.

-  На Приемнике прозвучит звуковой сигнал и замигает светодиод аналогичного цвета.

-  Отпустите кнопки на Приемнике. Настройка закончена.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что Сигнализаторы и Приемник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания. Три батарейки AAA 1.5V для каждого прибора.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении Сигнализаторов со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.