# Датчики движения с пейджером ANACONDA Nighthawk MGX-7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить датчик нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели датчика. Загорятся и погаснут два светодиода.  Прозвучит семь звуковых сигналов. Датчик включен.

Чтобы выключить датчик нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора.  Прозвучит длинный звуковой сигнал. Датчик выключен.

2. Регулировка громкости звука.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «вкл/выкл, расположенной на панели датчика. Всего 7 режимов громкости звука. Седьмой режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом.

3. Угол обзора датчиков.

Инфракрасный: 100 градусов с дальностью 5-7 метров.

Элемент питания: Крона 9 V.

рабочее напряжение: 6-10 В

рабочий ток: 25 мА

ток в режиме ожидания: 0,18 мА

Радиочастота: 433,92 МГц

Беспроводное расстояние: ≥ 150 м

рабочая температура: -40 / +70

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели. Загорятся и погаснут все светодиоды и прозвучит одиночный звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Приемник включен.

Чтобы выключить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Прозвучит одиночный звуковой сигнал. Приемник выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим вибрации.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V+» или «V-», расположенной на панели приемника. Всего 7 режимов громкости звука. Седьмой режим полностью отключает звук и приемник переходит в режим виброрежим. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при срабатывании. При полном отключении звука сигнал не звучит.

Элемент питания: Крона 9 V.

Рабочее напряжение: 6-10 В

В рабочий ток: 52 мА

Ток в режиме ожидания: 2,5 мА

Радиочастота: 433,92 МГц

Беспроводное расстояние: ≥ 150 м

Рабочая температура: от -40 / +70

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что датчики и приемник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении датчиков со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.