# MIVARDI MX9 Multicolor

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИГНАЛИЗАТОР:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить сигнализатор переведите нижний рычаг в левую сторону (дневной режим) или в правую сторону (ночной режим).  Загорятся и погаснут основные светодиоды и прозвучат три звуковых сигнала. Сигнализатор включен.

В ночном режиме центральный светодиод горит белым цветом в постоянном режиме.

Чтобы выключить сигнализатор переведите рычаг в центральное положение. Загорятся и погаснут основные светодиоды и прозвучит одиночный сигнал. Сигнализатор выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим.

Громкость регулируется колесиком, которое расположено справа сверху. Надпись «V». Всего пять режимов громкости звука. В режиме 0 – звук отсутствует полностью, только цветовая индикация.

3. Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется колесиком, расположенным слева сверху.  Надпись «T». Всего пять режимов тональности звука. Поклевка «в берег / от берега» - разная тональность звука.

4. Регулировка чувствительности.

Чувствительность регулируется колесиком, расположенным справа снизу. Надпись «S». Всего пять режимов чувствительности ролика. Цифра 1 - максимальная чувствительность (1 см. протяжки лески). Цифра 5 - минимальная чувствительность (10 см. протяжки лески).

5. Выбор цвета.

Цвет сигнализатора регулируется колесиком, расположенным слева снизу. Без надписи, выбор цвета согласно колесику.

Элемент питания: крона 9V.

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить приемник переведите рычаг на левую сторону (в этом положении при поклевке будет звуковой сигнал) или на правую сторону - бесшумный режим (при поклевке будет виброрежим).

Чтобы выключить приемник переведите рычаг в центральное положение.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим вибрации.

Громкость регулируется колесиком с правой стороны. Надпись «V». Всего пять режимов громкости звука. В режиме 0 – звук отсутствует полностью, только цветовая индикация.

3 . Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется колесиком с левой стороны.  Надпись «T». Всего пять режимов тональности звука.

4. Настройка сигнализатора на приемник.

-  Выключите приемник.

-  Удерживайте на приемнике кнопку, расположенную сбоку приемника.

-  Не отпуская кнопки, включите приемник.

-  На приемнике прозвучит звуковой сигнал и замигает первый светодиод.

-  Выбор канала происходит кратковременным нажатием на кнопку сбоку приемника.

- Включите нужный сигнализатор и имитируйте ложную поклёвку до звукового сигнала. На пейджере прозвучит сигнал, и разгорится соответствующий светодиод. Приемник программирует выбранный сигнализатор на данном канале.

Элемент питания: крона 9V.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что сигнализаторы и приёмник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении Сигнализаторов со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.