ПЕЙДЖЕР GIZMO® RECEIVER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Добро пожаловать!

Поздравляем и благодарим вас за покупку новых сигнализаторов поклевки Sonik® GIZMO®. Мы уверены, что они прослужат вам верой и правдой долгие годы, и обеспечат удовольствие от рыбалки.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы прочитать это руководство. Содержащиеся в нем рекомендации позволят вам добиться наилучших результатов от вашей системы сигнализации GIZMO®.

1.Включение / выключение Пейджера.

Чтобы включить Пейджер, нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку V. Поочередно вспыхнут и погаснут все светодиоды, начиная с красного.

Чтобы включить Пейджер, нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку V. Одновременно вспыхнут и погаснут все светодиоды, и прозвучит звуковой сигнал.

2. Регулировка громкости звука.

Чтобы отрегулировать громкость звука Пейджера, кратковременно нажмите кнопку V. Каждое нажатие кнопки обозначается звуковым сигналом определенной громкости. Всего 6 уровней громкости + беззвучный режим.

3. Установка тональности.

Тональность звука на Пейджере устанавливается автоматически. Тональность на каждом канале Пейджера в точности повторяет тональность Сигнализатора, настроенного на этот канал.

4. Режимы отображения сигнала, полученного от Сигнализатора.

В Пейджере предусмотрены 3 режима отображения сигнала, принимаемого от Сигнализатора.

- Свет + Звук;

- Свет + Звук +Вибрация;

- Свет + Вибрация.

Чтобы выбрать один из режимов, нужно кратковременно нажать на кнопку Т. После каждого нажатия выбор режима будет подтверждаться звуком, или вибрацией.

5. Включение фонарика.

Чтобы включить фонарь, нажмите и удерживайте в течении 2-3 секунд кнопку Т.

Чтобы выключить фонарь, нажмите и удерживайте в течении 2-3 секунд кнопку Т.

6. Поклевка «от берега / в берег».

При поклевке «от берега» звучит сигнал и активируется цветной светодиод в левом ряду.

При поклевке «в берег» звучит дробный сигнал и активируется белый светодиод в правом ряду.

7. Функция «Память поклевки».

С помощью этой функции на Пейджере можно посмотреть канал, который последним принимал сигнал от Сигнализатора.

Чтобы посмотреть, на каком Сигнализаторе была последняя поклевка, нажмите на кнопку М.

Если загорится цветной светодиод, значит, поклевка на соответствующем Сигнализаторе была «от берега». Если загорится белый светодиод, то поклевка на соответствующем Сигнализаторе была «в берег».

8. Функция «Предупреждение о пропаже».

Эта функция включается автоматически.

Если Приемник обнаруживает, что Сигнализатор выключен, то на Приемнике будут кратковременно мигать светодиоды соответствующего канала и звуковой сигнал.

Этот сигнал тревоги можно отключить, нажав кнопку V.

9. Настройка Сигнализаторов на Пейджер.

Обратите внимание, что ваши Сигнализаторы должны быть предварительно настроены на Приемник. Однако, если вы хотите изменить порядок регистрации или добавить Сигнализатор, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте в течении 2-3 секунд кнопку S, пока не загорится светодиод первого канала (красный).

- Снова нажмите, и продолжайте нажимать кнопку S для выбора одного из 4 каналов. (Яркий светодиод – канал свободен. Тусклый светодиод – канал уже используется.) Чтобы настроить Сигнализатор канал должен быть свободен!

- Чтобы очистить уже синхронизированный канал, нажмите и удерживайте кнопку S на выбранном канале, пока яркость светодиода не изменится с низкой, на высокую. Чтобы быстро очистить все каналы, нажмите и удерживайте кнопку S еще 5 секунд, пока все светодиоды не вспыхивают 5 раз.

- Когда выбранный канал свободен, активируйте требуемый Сигнализатор, вращая колесо ролика. Приемник издаст звуковой сигнал, показывая, что настройка завершена.

- Повторите пункты 3 и 4 для настройки других Сигнализаторов на Пейджер.

- Выключите и снова включите Приемник, или подождите 5 секунд, чтобы Приемник вернулся к нормальной работе.

10. Контроль состояния элементов питания.

Специальная система Пейджера постоянно отслеживает уровень состояния элементов питания. В случае низкой зарядки система предупредит вас об этом.

При обнаружении низкого напряжения батареи основной светодиоды Пейджера будут быстро мигать 5 раз 3 секунды с периодичностью каждые 10 минут.

Это означает, что элементы питания необходимо заменить в течении 24 часов.

11. Замена элементов питания.

Для замены элементов питания нужно сдвинуть вниз крышку батарейного отсека, расположенного с тыльной стороны Пейджера. Вставьте батарейки на обозначенные места, не перепутав полярность.

Если элементы установлены правильно, то прозвучит короткий звуковой сигнал.

Установите крышку батарейного отсека на место.

12. Забота о Пейджере.

Все продукты GIZMO® разработаны для защиты от атмосферных воздействий. Тем не менее, важно, чтобы после использования в экстремальных влажных условиях Пейджер оставляли высохнуть в помещении.

Очень важно!

- Максимальное напряжение элементов питания никогда не должно превышать 5V, иначе возможно повреждение электронных компонентов.

- Для сохранения элементов питания, после использования Пейджер должен быть выключен. Если Пейджер не предполагается использовать длительное время, то рекомендуется извлечь из него элементы питания.

- Используйте только качественные щелочные элементы питания.

Техническая спецификация.

- Тип элементов питания: ААА.

- Общий вольтаж: 2 x 1,5V.

- Потребляемый ток в режиме ожидания: 0.03mA.

- Рабочий ток при максимальной нагрузке: 200mA.

- Тип беспроводной передачи: AM.

- Частота беспроводной передачи: 433,92MHz

- Эффективная дальность приема сигнала: 150m.