# DELPHIN CODER Multicolor

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИГНАЛИЗАТОР:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить сигнализатор нажмите и удерживайте в течении трех секунд нижнюю кнопку «вкл/выкл».   Три раза загорятся и погаснут основные светодиоды и прозвучат три звуковых сигнала. Сигнализатор включен.

В ночном режиме правый светодиод горит в постоянном режиме.

Чтобы выключить сигнализатор нажмите и удерживайте в течении трех секунд нижнюю кнопку «вкл/выкл». Загорятся и погаснут основные светодиоды (один раз) и прозвучит одиночный сигнал. Сигнализатор выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим.

Громкость регулируется колесиком, которое расположено справа сверху. Надпись «V». Всего пять режимов громкости звука. В режиме 1 – звук отсутствует полностью, только цветовая индикация.

3. Регулировка тональности звука.

Нажмите и в течении 6-7 секунд удерживайте нижнюю кнопку «вкл/выкл». После того, как прозвучит тройной звуковой сигнал и загорится левый светодиод, отпустите кнопку. Отрегулируйте тональность поворотом регулятора „S“ вправо/влево. При повороте регулятора будет раздаваться звук разной тональности и загораться оба светодиода. Высота тона регулируется от низких тонов до высоких. Всего пять режимов тональности звука. Поклевка «в берег / от берега» - разная тональность звука.

4. Регулировка чувствительности.

Чувствительность регулируется колесиком, расположенным справа снизу. Надпись «S». Всего пять режимов чувствительности ролика. Цифра 1 - максимальная чувствительность (1 см. протяжки лески). Цифра 5 - минимальная чувствительность ( 10 см. протяжки лески).

5. Выбор цвета.

Нажмите и в течении 6-7 секунд удерживайте нижнюю кнопку «вкл/выкл». После того, как прозвучит тройной звуковой сигнал и загорится левый светодиод, отпустите кнопку.  Нажмите кнопку еще раз кратковременно. Выбор цвета диода происходит поворотом регулятора „S“ вправо/влево.

Всего семь цветов светодиода.

6. Ночной режим.

Ночной режим активируется кратковременным нажатием на кнопку «вкл/выкл» при включенном сигнализаторе. Загораются оба светодиода и горят постоянно. Выключается кратковременным нажатием на кнопку «вкл/выкл» при включенном сигнализаторе. Оба светодиода гаснут и загораются только при поклевке.

Элемент питания: батарейка LR23A 12 V.

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить приемник переведите рычаг на левую сторону (в этом положении при поклевке будет звуковой сигнал) или на правую сторону - бесшумный режим (при поклевке будет виброрежим).

Чтобы выключить приемник переведите рычаг в центральное положение.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим вибрации.

Громкость регулируется колесиком с правой стороны. Надпись «V». Всего пять режимов громкости звука. В режиме 0 – звук отсутствует полностью, только цветовая индикация.

3 . Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется колесиком с левой стороны.  Надпись «T». Всего пять режимов тональности звука.

Поклевка «в берег / от берега» - разная тональность звука.

4. Настройка сигнализатора на приемник.

Сопряжение приемника с сигнализатором поклевки:

При выключенном приемнике и включенном сигнализаторе поклевки удерживайте нажатой кнопку P на боковой стороне приемника. Одновременно установите тумблер в положение ВКЛ/влево. Удерживайте кнопку P, пока не загорятся красный и синий диоды. Когда эти светодиоды загорятся, отпустите кнопку. Теперь кратковременно нажмите кнопку P, чтобы выбрать нужный цвет, и «имитируйте поклевку» на сигнализаторе, который вы хотите соединить, например, с листом бумаги. Для успешного завершения сопряжения выключите и снова включите ресивер.

Элемент питания: крона 9V.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что сигнализаторы и приёмник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении сигнализаторов со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.