Многофункциональный светодиодный светильник co встроенным приемником Flajzar FISHTRON WRL 2.

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства, разработанного и изготовленного чешской компанией FLAJZAR.

Управление основными функциями:

Использование лампы в качестве Светильника.

- Для обычного освещения просто выдвиньте лампу из корпуса и кратковременно нажмите кнопку ON / OFF, светодиоды загорятся.

- Чтобы выключить светодиоды, нажмите кнопку еще раз, или сложите лампу обратно в корпус.

- Если лампа работает в режиме приемника, то после получения сигнала от сигнализатора, или датчика движения, лампа автоматически выключится через 30 секунд. Ее также можно отключить принудительно нажав на кнопку ON / OFF.

Использование лампы в качестве Приемника.

- Чтобы включить лампу в режиме Ресивера, выдвиньте лампу из корпуса, затем нажмите кнопку ON / OFF и удерживайте ее  в течение приблизительно 1,5 секунд, пока не загорится красный светодиод. Это означает, что приемник включен.

- Чтобы выключить лампу в режиме Ресивера, нажмите кнопку ON / OFF и удерживайте ее  в течение приблизительно 1,5 секунд, пока не погаснет красный светодиод. Это означает, что приемник выключен.

- После рыбалки, или когда вам это не нужно, всегда выключайте приемник, чтобы продлить срок службы элементов питания светильника.

Настройка Сигнализаторов и Датчиков охраны. Сохранение кода в памяти Светильника.

- Нажмите кнопку на лампе и удерживайте ее в течение примерно 5 секунд, пока красный светодиод не начнет мигать. Это означает, что Приемник Светильника находится в режиме настроек.

- Активируйте устройство, которое необходимо настроить.

- Светодиоды лампы мигнут 3 раза. Это означает, что Приемник зафиксировал сигнал, и сохранил код устройства в своей памяти. Режим настройки будет прекращен автоматически.

- Новое устройство не будет настроено, если память Светильника заполнена (красный светодиод быстро мигает, режим настройки заканчивается),

- или устройство с этим кодом уже сохранено в памяти (красный светодиод лампы гаснет в течение 1 секунды).

Сброс памяти.

Устройство, уже сохранённое в памяти ресивера можете стереть следующим способом:

- Выньте батарейки из светильника (достаточно одну).

- Нажмите на кнопку и удерживайте её.

- Не отпуская кнопку, снова вставьте батарейку.

- Красный светодиод загорится, и через некоторое время начнёт быстро мигать. Память устройства будет стёрта. Теперь Вы можете отпустить кнопку.

Прием сигнала.

Для более чёткого приема сигнала и устранения помех, в случае, eсли ресивер находится на большем расстоянии от передающих устройств, достаточно поднять устройство повыше над землей.

Замена элементов питания.

Первые признаки разряда батареи проявляются низкой яркостью светодиодов.

Для замены элементов питания снимите  крышку.

При замене батарей, всегда обращайте внимание на правильную полярность, и вольтаж, так как их нарушение может привести к повреждению устройства!

Гарантия:

Срок гарантии на светильник Flajzar FISHTRON WRL 2 составляет 24 месяца.

Право на гарантийное обслуживание теряется в следующих случаях:

- Механическое повреждение изделия.

- Повреждение в результате подключения неподходящих элементов питания, и другого оборудования.

- Запрещенное вмешательство в устройство.

- Повреждения, вызванные вытекшим из батарейки электролитом.

- Повреждения от перепутывания полюсов батарей (+/-) при замене.

Рекомендуем использовать только качественные батарейки. При использовании некачественных батарей можете причинить серьёзное повреждение устройству!

Сервис и техническая поддержка.

Сервис устройства проводится только чешским производителем компанией Flajzar (адрес указан ниже), или авторизованной сервисной организацией. Наши специалисты приложат максимум усилий для того, что бы помочь Вам в решении всех Ваших проблем в кратчайшие сроки. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нашим представителям в вашей стране.

Декларация соответствия.

Компания FLAJZAR, s.r.o. Настоящим заявляет, что светильник Flajzar FISHTRON WRL 2 отвечает всем требованиям соответствующих стандартов и предписаний, установленных для устройств этого типа.

Утилизация.

Информация для пользователей о ликвидации электрических и электронных

устройств. Указанный символ на изделии, его упаковке или в сопроводительных документах означает, что использованные электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Не бросайте в огонь, не разбирайте!

Производитель:

FLAJZAR,s.r.o. - servis, Liderovice 151, 696 61 Vnorovy, Czech republic.

Представитель в России:

Компания ООО «Карпология» www.carpology.ru