# SAENGER CARP VOICE Set

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СИГНАЛИЗАТОР:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Загорятся и погаснут светодиоды. Четыре раза прозвучит звуковой сигнал. Сигнализатор включен.

Чтобы выключить сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Четыре раза прозвучит звуковой сигнал.  Сигнализатор выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V», расположенной на панели сигнализатора. Регулировка происходит кратковременным нажатием на кнопку «V». Всего 5 режимов громкости звука. Пятый режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при поклевке.  При полном отключении звука сигнал не звучит.

3. Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора. Каждое нажатие сопровождается соответствующим звуком. Всего 5 режимов тональности звука.

4. Регулировка чувствительности.

Чувствительность регулируется кратковременным нажатием кнопки «S», расположенной на панели сигнализатора. Всего 5 режимов чувствительности. Каждое нажатие сопровождается звуковыми сигналами. Один звуковой сигнал – сигнализатор настроен на минимальную чувствительность (около 10 см. протяжки лески). Пятикратный звуковой сигнал – минимальная чувствительность (0,5 см. протяжки лески).

5. Ночной режим.

Ночной режим активируется длительным нажатием (около 3 секунд) кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора. Включиться ночная подсветка ролика. Выключаются длительным нажатием (около 3 секунд) кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора.

Элемент питания: Крона 9V.

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели. Загорятся и погаснут все светодиоды по очереди. Приемник включен.

Чтобы выключить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Прозвучит одиночный звуковой сигнал. Приемник выключен.

2. Регулировка громкости.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V», расположенной на панели приемника.  Регулировка происходит кратковременным нажатием на кнопку «V». Всего 5 режимов громкости звука. Пятый режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при поклевке.  При полном отключении звука сигнал не звучит.

3. Регулировка режима вибрации.

Режим вибрации включается и выключается кнопкой «S», расположенной на приемнике.

4. Регулировка режима тональности.

Регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели приемника.  Всего 4 режима.

5. Программирование пейджера.

- Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопки «V» и «Т» на приемнике.

- Не отпуская кнопки имитируйте поклевку на включенном сигнализаторе.

- Сигнализатор автоматически пропишется на нужный канал.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что сигнализаторы и приемник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении сигнализаторов со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.

- При замене элементов питания, всегда обращайте внимание на правильную полярность, и вольтаж, так как их нарушение может привести к повреждению устройства!