# ANACONDA BLAXX IP Set

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СИГНАЛИЗАТОР:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора.  Загорятся и погаснут светодиоды. Прозвучит звуковой сигнал. Сигнализатор включен.

Чтобы выключить сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Прозвучит пять раз звуковой сигнал. Сигнализатор выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «вкл/выкл», расположенной на панели сигнализатора. Регулировка происходит кратковременным нажатием. Всего 6 режимов громкости звука. Шестой режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при поклевке.

3. Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора. Каждое нажатие сопровождается соответствующим звуком. Всего 8 режимов тональности звука.

ВАЖНО!!! Тональность, которая установлена на сигнализаторе, при поклевке передается на приемник.

Разная тональность сигнализатора при поклевке «в берег / от берега».

4. Регулировка чувствительности.

Чувствительность регулируется кратковременным нажатием кнопки «S», расположенной на панели сигнализатора. Всего 8 режимов чувствительности. Каждое нажатие сопровождается звуковыми сигналами. Один звуковой сигнал – сигнализатор настроен на минимальную чувствительность (около 15 см. протяжки лески). Четырехкратный звуковой сигнал – минимальная чувствительность (1,5 см. протяжки лески).

Элемент питания: 2 элемента питания тип ААА 1,5 В.

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели. Загорятся и погаснут все светодиоды. Приемник включен.

Чтобы выключить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Прозвучит звуковой сигнал. Приемник выключен.

2. Регулировка громкости.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «S», расположенной на панели приемника.  Регулировка происходит кратковременным нажатием на кнопку. Всего 6 режимов громкости звука. Шестой режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при поклевке.  При полном отключении звука сигнал не звучит, приемник переходит в режим вибрации.

3. Регулировка режима тональности.

Регулировка режима тональности происходит автоматически с каждого сигнализатора, на каждый из 4 каналов по отдельности. Т.е. в каком режиме тональность установлена на сигнализаторе, в той же тональности передается на приемник.

6. Программирование пейджера.

- Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «S и T» в течении 3 секунд. Загорится первый светодиод. Далее кнопкой S выберите нужный канал для программирования.

- Имитируйте поклевку на выбранном сигнализаторе, он автоматически пропишется на канал.

Элемент питания: 2 элемента питания тип ААА 1,5 В.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что сигнализаторы и приемник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении сигнализаторов со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.

- При замене элементов питания, всегда обращайте внимание на правильную полярность, и вольтаж, так как их нарушение может привести к повреждению устройства!